MAG-RJJ-6.0

KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH

|  | Komputerowy system pomiarowy MAG-RJJ-6.0 przeznaczony jest do badania i wyznaczania dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w polach przemiennych. W polach przemiennych badania wykonywane są w zakresie częstotliwości od 1 do 10 000 Hz. Badania materiału mogą być realizowane w obwodach probierczych takich jak: rama Epsteina, próbka toroidalna, znormalizowana jak i nieznormalizowana, próbka beleczkowa, Single Sheet Tester, próbka otwarta. |
| --- | --- |

Ponadto mogą być prowadzone badania właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich również na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej w specjalnie do tego celu wykonanych magnetowodach, dla próbek o różnych wymiarach geometrycznych.

Komputerowy system pomiarowy MAG-RJJ-6.0 przystosowany jest również do badań dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w funkcji temperatury za pomocą jednego lub dwóch czujników jednocześnie w cyklu automatycznym. Pomiar temperatury może być realizowany metodą dotykową za pomocą termopary lub metodą bezdotykową w postaci pirometru laserowego. Zadawanie warunków pomiaru polega na podaniu żądanego obszaru zmian temperatury jej tolerancji i kroku zmiany dla których będą wykonane pomiary dynamicznych właściwości magnetycznych dla zadanej wartości wielkości magnetycznej. System MAG-RJJ-6.0 pozwala również na zadanie ściśle określonych wartości temperatur.

Ekspozycja wyników pomiaru w postaci tabelarycznej i graficznej:

- na ekranie monitora,

- za pomocą drukarki.

# WYPOSAŻENIE

W skład komputerowego systemu pomiarowego MAG-RJJ-6.0 wchodzą:

- komputer AMD ATHLON XP 2 GHz, HDD 120GB, FDD 1.44MB, RAM 512 MB, 6*USB2.0, 2*RS232, GEFORCE 128MB,

- nagrywarka CDRW lub DVDRW,

- monitor kolorowy 17",

- drukarka laserowa,

- sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy,

- kable łączące,

- blok układu sterowania i pomiaru sygnałów,

- zestaw mebli - zabudowa systemu,

- płyta instalacyjna CD ROM,

- instrukcja obsługi – szt. 2.

Blok układu sterowania i pomiaru sygnałów zawiera:

- układy pomiarowe,

- odpowiednie układy funkcjonalne - cyfrowe i analogowe,

- wzmacniacze o mocy dyssypacji ok. 700W,

- zasilacze.

# RODZAJ BADANEGO OBIEKTU

- Rama Epsteina 25 cm, 0,5 kg,

- Próbka Toroidalna,

- Jarzmo JM50 do pomiaru próbek beleczkowych,

- Single Sheet Tester,

- Jarzmo JM100,

- Jarzmo JM280,

- Próbka Otwarta.

# RODZAJ MIERZONYCH WIELKOŚCI MAGNETYCZNYCH

- szczytowa wartość natężenia pola magnetycznego		Hm	[A/m]

- skuteczna wartości natężenia pola magnetycznego		Heff	[A/m]

- wartość koercji							Hc	[A/m]

- szczytowa wartość magnetyzacji					Jm   	[T]

- szczytowa wartość indukcji					Bm	[T]

- skuteczna wartość magnetyzacji					Jeff  	[T]

- wartość remanencji						Jr	[T]

- stratność czynna							Ps	[W/kg]

- stratność pozorna							Ss	[VA/kg]

- rozdział strat na straty:

- histerezowe							Ph	[W/kg]

- wiroprądowe							Pw	[W/kg]

- przenikalność początkowa dla aparatu Epsteina 25cm dla:	(Apocz

- Hm = 0.4 A/m; f = 50 Hz

- Hm = 1.6 A/m; f = 50 Hz

- względna przenikalność amplitudowa				(A

- względna przenikalność różniczkowa				(r

- pętle histerezy dla żądanej wartości:

- magnetyzacji,

- natężenia pola magnetycznego

z pełnym opisem parametrów

- zbiór pętel histerez dla różnych wartości magnetyzacji lub natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem parametrów	dla każdego punktu pomiarowego

- anizotropia magnetyzacji					 	AJ	[T]

- anizotropia stratności 						APs	[%]

- rozkład w szereg Fouriera z pełnym opisem i grafika w postaci wykresu prążkowego dla każdego punktu pomiarowego przebiegu:

- natężenia pola magnetycznego

- magnetyzacji

- stratności czynnej

- stratności biernej

- stratności pozornej

z określeniem mocy deformacji

- przebiegi czasowe napięć i prądów z pełnym opisem parametrów, dla każdego punktu pomiarowego

- przebiegi czasowe magnetyzacji i natężenia pola magnetycznego, z pełnym opisem parametrów, dla każdego punktu pomiarowego

- współczynnik szczytu natężenia pola magnetycznego		ks

- współczynnik kształtu natężenia pola magnetycznego		kk

- masa próbki w trybie automatycznym

- końcowe zestawienia wyników pomiarów.

# PARAMETRY POMIARU WIELKOŚCI MAGNETYCZNYCH

- zakres pomiarowy magnetyzacji Jm				[T]	(0,005÷2.5)

- zakres pomiarowy natężenia pola magnetycznego Hm dla:

  - aparatu Epsteina 25cm					[A/m] 	(0,1÷15 500)

  - układu probierczego JM50					[A/m]	(250÷7 500)

  - układu probierczego JM100 i JM280			[A/m]	(2÷11 000)

W przypadku próbki toroidalnej maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego, przy danej liczbie zwojów magnesujących, uwarunkowana jest jej wymiarami geometrycznymi i dopuszczalną gęstością prądu w uzwojeniu magnesującym.

- zakres częstotliwości fb wymuszanych pól 			[Hz]	(1÷10 000)

- minimalna zmiana częstotliwości fb				[Hz]	0,01

- dokładność nastawy częstotliwości				[%]	< 0,1

- dokładność nastaw magnetyzacji Jm

0 < Jm (			[%]	

0,5 T < Jm (		[%]	0,3

0,9 T < Jm <		[%]	0,1

- dokładność odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarów wykonywanych po Jm

0 < Jm (				

0,2 T < Jm (			

0,9 T < Jm <			

- dokładność nastaw natężenia pola magnetycznego Hm

0 < Hm (m		[%]	0,3

0 < Hm (m		[%]	

50 m < Hm (m	[%]	0,5

1000 A/m < Hm		[%]	0,4

- dokładność odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarów wykonywanych po Hm

0 < Hm < 1m		[%]	

10 m < Hm (m	[%]	0,5

90 A/m < Hm			[%]	0,1

- liczba punktów pomiarowych					[--]	1÷150

# ZASILANIE

  - Zasilanie trójfazowe				3*400V, +5%, -10%,

  - Zasilanie jednofazowe			230V, +5%, -10%,

  - Częstotliwość					50 Hz

  - Moc maksymalna				2 kVA

# WYMIARY