MP-100

MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ WZGLĘDNEJ MATERIAŁÓW SŁABO MAGNETYCZNYCH METODĄ NIENISZCZĄCĄ

|  | Miernik MP-100 przeznaczony jest do pomiaru przenikalności magnetycznej metodą nieniszczącą. Małe wymiary czujnika pozwalają na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów czy też gotowych wyrobów wykonanych z badanego materiału. Przyrząd zasilany jest z własnego źródła (akumulatora) pozwalającego na ponad dwunastogodzinną pracę ciągłą. |
| --- | --- |

Cała procedura pomiaru i zerowania jest w pełni zautomatyzowana. Wyniki pomiaru są eksponowane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym i zapamiętywane w pamięci przyrządu.

W wykonaniach specjalnych miernik umożliwia ocenę spawów stali słabo magnetycznych pod względem magnetycznym.

Ekspozycja wyników pomiaru w postaci binarnej i graficznej:

- na ekranie LCD,

# WYPOSAŻENIE

W skład miernika MP-100 wchodzi:

- Czujnik

- Wzorzec materiałowy

- Świadectwo wzorca materiałowego

- Kabel RS

- Futerał

- Zasilacz sieciowy

- Instrukcja obsługi

# DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru					1 ( 2,99

Rozdzielczość						0,01

Ekspozycja wyników 	cyfrowa na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD

Dokładność pomiaru					( 5 % (pomiar na próbce wzorcowej)

Sygnalizacja przekroczenia zakresu			graficzna i akustyczna

Możliwość zapamiętania				ok. 1200 wyników dla 30 obiektów

Wyznaczanie przenikalności poszczególnych 
obiektów jako wartości: 				minimalnej,

maksymalnej,

średniej

Zerowanie przyrządu 					automatyczne

Możliwość włączenia bargrafu			tak

Możliwość transmisji danych do komputera 		przez port szeregowy

Możliwość przeglądania zapamiętanych wyników: 	wyświetlacz LCD lub monitor (po podłączeniu miernika do komputera)

Możliwość wydruku protokołu wyników pomiarów

za pomocą:	drukarki szeregowej bezpośrednio z przyrządu lub drukarki (po podłączeniu miernika do komputera)

Możliwość kasowania zbędnych wyników

Możliwość wyboru wersji językowej: 		polski lub angielski

Sterowanie z klawiatury przyrządu

Zasilanie 						akumulatorowe

Potrzeba ładowania akumulatorów sygnalizowana	akustycznie i graficznie

Warunki pracy

- temperatura otoczenia 			0(C ( + 50(C

- wilgotność względna 				20 % ( 80 %

# WYMIARY