MSM-101

STRUMIENIOMIERZ

Strumieniomierz MSM-101 jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru quasistatycznych zmian skojarzenia strumienia magnetycznego z czujnikiem indukcyjnym powszechnie stosowanym w pomiarach właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie twardych i miękkich.

# WYPOSAŻENIE

W skład miernika MSM-101 wchodzi:

- Futerał,

- Zasilacz sieciowy,

- Instrukcja obsługi.

# DANE TECHNICZNE

Przetwarzanie:						analogowe,

Zakresy:						(0,1,   0,01,    0,001) Wb/V,

Rozdzielczość:					(1·10-1,	1·10-2, 1·10-3) mWb/V

Dryf 	(7·10-6 Wb/min, (po ustabilizowaniu się warunków termicznych przyrządu i precyzyjnym ustawieniu offsetu),

Rezystancja wejściowa:				10k,

Dokładność operacji całkowania:			0,3%,

Stała strumieniomierza nie ulega zmianie dla: 	R < 500

Zasilanie:						sieciowe 230V, 50Hz

Zasilanie 						akumulatorowe

Potrzeba ładowania akumulatorów sygnalizowana	akustycznie i graficznie

Warunki pracy

- temperatura otoczenia 			0(C ( + 50(C

- wilgotność względna 				20 % ( 80 %

# WYMIARY